ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ДИМИТРОВГРАД

Н А Р Е Д Б А   11

ПРОТИВОПОЖАРНА НАРЕДБА

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1 Тази Наредба определя реда и специфичните правила за пожарна и аварийна безопасност на територията на общината, обединява и конкретизира изискванията на най-важните нормативни и административни актове.

Чл.2. При осигуряване на пожарната безопасност на територията на общината наред с настоящата наредба се прилагат и други нормативни актове по противопожарна охрана.

ІІ. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ НА

ТЕРИТОРИЯТА НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА

Чл.3 Скицата с виза за проектиране на обекта се съгласува със съответните органи на РСПАБ по преценка на одобряващия орган съгласно ЗУТ.

Чл.4/1/ Разрешително за строеж се издава след съгласуване на цялата проектна документация с органите на РС “ПАБ” за категория обекти определени в ЗУТ.

/2/ Органът по ал.1 издава становище за противопожарна осигуреност на строежа в 30-дневен срок от получаване на молбата за съгласуване.

Чл.5/1/ За удостоверяване на съответствието с правилата за пожарна безопасност при разрешителни, регистрационни и лицензионни режими органите на РС “ПАБ” издават следните документи за пожарна безопасност:

- Протоколи за извършена проверка;

- Разрешение за определяне на критериите и показателите за

институционална акредитация на обектите на лечебни заведения за болнична помощ, диагностично-консултативните центрове и заведения за профилактика и рехабилитация;

3. Становище за:

а/ за съответствието с изискванията за противопожапрна и аварийна бизопасност във връзка с регистрация /лицензиране/ на обектите в експлоатация;

б/ за противопожарна осигуреност на строежите;

в/ за разрешаване ползването на строежите.

/2/ За издадените по ал.1 документи се събират такси в размер, определен от МС.

Чл.5 А/1/ За издаването на документите по чл.5 заинтересованото лице подава писмено искане до началника на РС “ПАБ” Димитровград.

/2/ Писменото искане се придружава от копие на документите, индивидуализиращи обекта по отношение на вид, площ, брой места и др.

Чл.6. Органите на “ВиК” и “Електроснабдяване” да осигуряват постоянно захранване на обекта след представен от инвеститора /собственика/ протокол от приемателната комисия

Чл.7/1/ Устройването на постоянни пазари и тържища се съгласува с органите на РСПАБ, след представяне на подробен устройствен план.

/2/ Устройването  на временни пазари, базари, изложби, театрални, циркови, местни панаири, събори и други увеселителни прояви се съгласува с органите на РСПАБ.

/3/ Организаторът по ал.1 и ал.2 отправя писмено искане с пълна информация 15 дни преди проявата. Въз основа на което, органите на РСПАБ след съответна проверка, издават становище за Пожарна и Аварийна Безопасност.

Чл.7/А/ В границите на населените места грубите фуражи се съхраняват в отделни помощни постройки /без електро захранване/ или открито на купи на разстояние най-малко 10 м. от съседни сгради и въздушни електропроводи.

Чл.8 /1/ Провеждането на ремонтни работи по водопроводната и улична мрежа да започва след уведомяване на противопожарната служба.

/2/ Фирмите, поддържащи водопроводната мрежа в населените места са длъжни да проверяват изправността на пожарните хидранти и указателните табелки към тях, в началото на есенно-зимния сезон да ги зазимяват, а през зимата почистват от сняг.

/3/ Забранява се паркирането на превозни средства върху или до пожарните хидранти.

Чл.9. Фирмите по почистването да определят пожаробезопасни места за разполагането на контейнерите за отпадъци и периодично да инструктират работещите по хигиената.

Чл.10 Паленето на отпадъци, паленето на огън за приготвяне на консерви да се извършва на пожаробезопасно разстояние от сгради, помощни постройки и др. под непрекъснат контрол по ред определен от кмета на общината и кметовете на населени места.

Чл.11 Юридическите и физическите лица са длъжни:

1. Да оказват съдействие и не възпрепятствуват органите на РСПАБ при изпълнение на служебните им задължения.

2. При ликвидиране на произшествие органите на РС “ПАБ” могат да използват спасителни, гасителни, транспортни, съобщителни и други технически средства, собственост на фирми и юридически лица, и да привличат длъжностни лица, специалисти и граждани. Разходите за целта се поемат от общината.

3. За гасене на големи и сложни пожари по искане на органите на РСПАБ да предоставят техника и специалисти. Разходите за целта се поемат от общината.

ІІІ. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ НА

ОБЕКТИТЕ

Чл.12 Досегашният текст става ал.1

ал.1 Ръководителите на учреждения, организации и фирми, съобразно особеностите на пожарната опасност в техните обекти издават вътрешни наредби, заповеди и инструкции за организиране и осигуряване на пожарната им безопасност.

ал.2 За осъществяване на пожарогасителна и аварийно спасителна дейност съответните ръководители са длъжни:

1. Да създават условия за успешно пожарогасене и аварийно-спасителна дейност в обектите, учрежденията, ведомствата и техните територии.

2. Да осигурят условия и съдействие на звената към РС “ПАБ” за запознаване с оперативната обстановка и провеждане на пожаро-технически учения и обследвания на територията на обекта.

3. За произшествия ликвидирани от граждани и организации без участието на звената от РС “ПАБ” в срок от 3 /три/ работни дни да се уведоми органа упражняващ Държавен противопожарен контрол.

Чл.13 /1/ Територията на обекта постоянно се поддържа в добър порядък и системно се почиства от производствени и други отпадъци.

/2/ Горимите производствени отпадъци се събират на определени места и периодично се изнасят извън района на обекта.

Чл.14. Към всички сгради, съоръжения, водоизточници и противопожарен инвентар в обектите се осигуряват и поддържат пътища и свободни достъпи.

Чл.15. Нормативно изискващите се разстояния между сградите не могат да се използуват за складиране на материали, оборудване, отпадъчен амбалаж, за паркиране на транспортни и други технически средства и построяване на временни сгради и съоръжения.

Чл.16. На територията на взривоопасни и пожароопасни обекти /ако това не е свързано с технологичния процес/, а така също и на места, където се съхраняват и преработват горими материали, ползуването на открит огън се забранява.

Чл.17. При провеждане на ремонтни работи, свързани с изключване на участъци от водопроводна и пътна мрежа, източване на водоеми, неизправности в пожароизвестителните и по жарогасителни инсталации, незабавно се уведомява Районната служба пожарна и аварийна безопасност и се вземат необходимите мерки за осигуряване на пожарната безопасност на обекта.

Чл.18. За извършването на капитални, планово-предупредителни и др. ремонти, ръководителят на обекта да изготви план, съгласуван с органите на противопожарна охрана.

Чл.19. Извършването на заваръчни и други огневи работи в обекта да се регламентира със заповед на ръководителя, съгласувана с органите на противопожарна охрана.

Чл.20. Производствените, административните и други обекти се осигуряват с телефонна или друга връзка, свързваща ги с Районна служба пожарна и аварийна безопасност.

Чл.21. Обектите се оборудват с необходимите уреди, съоръжения и средства за пожарогасене. Видът и тяхното количество се определят съвместно с органите на противопожарна охрана. Същите се поставят на видно и достъпно място и периодично се проверяват съгласно указанията на производителя.

ІV. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ КЪМ

СГРАДИ И ПОМЕЩЕНИЯ

Чл.22/1/ За ликвидирането на пожари и производствени аварии, ръководителите на търговските фирми, обектите и техните поделения организират разработват планове за взаимодействие и утвърждават:

1. Правила /инструкции/ за противопожарна безопасност на територията на обекта, цехове, помещения, технологични линии, съоръжения, инсталации и др.;

2. Планове за действие на ръководния и технологичния персонал и на работниците при ликвидиране на пожари и производствени аварии;

3. Планове за осигуряване на пожарната безопасност при капитални и текущи ремонти, реконструкция на цехове, помещения и замяна на оборудване без спиране на производствения процес;

4. Планове за евакуация на работниците, служителите и пребиваващи.

/2/ Документите по ал.1 се съгласуват с органите за противопожарна охрана.

/3/ В случаите, когато дейностите по ал.1, т.3 се извършват от външни организации, плановете се разработват съвместно.

Чл.22/А/ Периодично, но не по-малко веднъж в годината, плановете за действие на ръководния и  технологичен персонал и на работниците при ликвидиране на пожари и производствени аварии и тези за евакуация се проиграват практически.

Чл.23 /1/ Всички производствени, служебни, жилищни и спомагателни сгради и помещения постоянно да се поддържат в добър порядък и чистота.

/2/ В коридорите, изходите, тамбурите и стълбищните клетки не се разрешава складирането на различни материали и оборудване. Всички врати по пътищата за евакуация трябва свободно да се отварят навън за излизане от сградата.

Чл.24. На видни места в производствените и други сгради за масово пребиваване на хора да се поставят схеми за евакуация на хората от съответния етаж с обозначение на стаите /помещенията/, евакуационните изходи и средствата за пожарогасене. По пътищата за евакуация да се монтира аварийно евакуационно осветление с необходимия пояснителен текст.

Чл.25 /1/ На пожароопасните места и тези, определени за тютюнопушене в обектите да се поставят знаци за противопожарна охрана по БДС-11010-73.

/2/ Пушенето да става само на определените за целта места.

Чл.26. Таванските, сутеренните и техническите помещения, които не се използуват да се държат заключени.

Чл.27 Не се допуска в производствени, административни, жилищни, обществени и др. сгради да се изменя функционалното предназначение и техническото преоборудване на помещения  и пътища за евакуация, без разработване на проектна документация, утвърдена по реда на чл.3, 4 и 5 от настоящата наредба. Изискванията се отнасят и за обектите отдадени под наем.

Чл.28 В складовите помещения материалите се складират на фигури. Местата за подреждането на фигурите се означават с ограничителни линии. Срещу вратите на складовете се оставят проходи широки не по-малко от 1 метър. Не се допуска съхраняването на вещества в съдове под налягане съвместно с пожаро и взривоопасни материали.

Чл.29. Не се допуска гариране и ремонт на товаро-разтоварни и транспортни средства в складови помещения.

Чл.30. Не се допуска използуването на открит огън на разстояние по-малко от 50 м. от пожаро и взривоопасни обекти.

Чл.30/А/ Строителните конструкции, технологичното оборудване, отоплителните тела и други съоръжения в производствените и складови помещения се почистват от натрупани прахове и отпадни материали.

Чл.30/Б/ /1/ За превозване на взривоопасни материали, ЛЗТ и ГТ се използват специално оборудвани за целта транспортни средства, които ежегодно преминават проверка пред органите на Противопожарната охрана. Транспортните средства за превоз на ЛЗТ и ГТ, да бъдат оборудвани с:

- 2 бр. Прахови пожарогасители 6 кг.;

- Кабел за заземяване с минимална дължина 20 м.;

- Верига за отвеждане на статичното електричество, допираща се до земята при празен автомобил;

- 2 бр. Червени флагове;

- Искрогасител.

/2/ По време на товарене и разтоварване, транспортните средства да са със загасен двигател и да не се оставят без наблюдение и контрол.

/3/ техническите съоръжения за транспорт и съхранение на взривоопасните вещества, ЛЗТ и ГТ да се поддържат в изправност. На същите да се извършват периодични прегледи съгласно инструкциите на производителя.

V. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ НА

ЕЛЕКТРИЧЕСКИТЕ ИНСТАЛАЦИИ И СЪОРЪЖЕНИЯ

Чл.31. Техническото състояние на електрическите мрежи и електрооборудването трябва да осигурява тяхната пожаро безопасна експлоатация и да съответствува на Правилника за устройство на електрическите уреди.

Чл.32. При експлоатацията, ремонта и поддържането на електрическите уреди, съоръжения и инсталации не се допуска:

1. Използуването на нестандартни или неизправни електрически уреди, съоръжения и инсталации.

2. Използуването на електрически ютии, котлони, кафеварки, бързовари и други електронагревателни уреди в канцеларии, производствени и складови помещения, здравни и учебни заведения, офиси, магазини, хотели и други обекти за масово събиране на хора извън специално оборудваните за тази цел пожарообезопасени места, определени със заповед на ръководителя на обекта.

3. Оставянето без наблюдение на включени в електрическата мрежа електронагревателни уреди, телевизори, радиоапарати и др.

4. Нарушаване защитното изпълнеине на електро съоръженията /IP и взривозащита/.

5. Нарушаване на инструкцията за монтаж и експлоатация на електросъоръженията, изготвени от предприятието производител.

6. Складирането на горими материали на разстояние по-малко от 1 м. от електрически табла и блокиране достъпа до тях.

Чл.33. Не се допуска производство, доставка и продажба на електрически уреди и апарати без да са съгласувани с органите на противопожарна охрана или придружени със сертификат за пожарна безопасност.

Чл.34. В края на работното време всеки работник /служител/ е длъжен да провери и да остави в пожаробезопасно състояние своето работно място, да изключи апаратите, машините, съоръженията и др., с които работи.

Чл.35. След  приключване на работното време електрическите инсталации – силова и осветителна /без дежурно осветление в денонощно работещите съоръжения/ в обекта да се изключват.

Чл.35 /А/ За ликвидиране на пожари или аварии в ел.уредби инсталации и съоръжения с напрежение над 380 V, ръководителите на обекта трябва да осигурят своевременно изключване захранващото ел. напрежение от правоспособно лице.

VІ. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ НА

СИСТЕМИТЕ ЗА ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛАЦИЯ

Чл.36. Отоплителните и вентилационни съоръжеиня на сградите и помещенията се устройват и експлоатират при спазване на нормативните актове и техническите изисквания, установени за тяхното производство, монаж и ползуване.

Чл.37. Ръководителите на обектите, учрежденията, организациите, фирмите и техните поделения определят със заповед реда за ползуване на отоплителните уреди и носят отговорност за спазването й.

Чл.38. Лицата, извършващи почистването, зареждането и запалването /включването/ на отоплителните и нагревателни уреди и съоръжения и тези, които ги използуват са отговорници за тяхната пожаробезопасна експлоатация.

Чл.39 /1/ Преди есенно-зимния сезон отоплителните уреди, съоръжения и комини се проверяват и ремонтират. В експлоатация се допускат само изправни и стандартни уреди и съоръжения.

/2/ Не се допуска използуването на димоотводните канали за монтаж на електро, ВиК и др.комуникации.

Чл.40. Не се допуска производство, доставка и продажба на отоплителни и нагревателни уреди без да са съгласувани с органите на противопожарна охрана или придружени със сертификат за пожарна безопасност.

Чл.41. При експлоатация на отоплителни уреди не се допуска:

1. Употреба на леснозапалителни и горими течности за разпалване.

2. Сушенето и поставянето на горими предмети и материали върху отоплителните уреди и на разстояние по-малко от това, определено в инструкцията за експлоатация на уреда.

3. Използуването на вентилационните канали и в качеството на димоотводи.

4. Повторното запалване на печки с течно гориво, преди те да са се охладили.

5. Оставянето без контрол на работещи отоплителни уреди.

6. В търговските обекти разполагане на отоплителни уреди в 5 метровата зона от местата за съхраняване на ЛЗТ и ГТ в чупливи опаковки.

Чл.42. Ползуването на газови отоплителни и нагревателни уреди да става след монтаж от оторизирана за целта фирма.

Чл.43 Не се допуска съхранението на бутилки с газ пропан-бутан в помещения под кота терен.

Чл.44. Не се допуска преливане на газ пропан-бутан от бутилка в бутилка.

VІІ. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ НА

КАМПАНИЯТА ПО ПРИБИРАНЕ НА РЕКОЛТАТА

И ГРУБИТЕ ФУРАЖИ

Чл.45 Ръководствата на всички селскостопански производствени обекти са длъжни:

1. Да изготвят планове с мероприятия за пожарна безопасност при подготовка и провеждането на кампанията по прибиране на реколтата.

2. Да определят със заповед отговорници по опазването на посевите, зърното и фуражите.

3. Да организират качествен ремонт, пожарообезопасяване и оборудване с противопожарни уреди на селскостопанските машини.

4. Да сформират приемателни комисии от специалисти за приемане на селскостопанските машини, складовете за зърно, зърносушилните и фуражните площадки. Органите на РСПАБ участвуват в комисиите по искане на собственика срещу заплащане.

5. Да организират извършването на ежедневни прегледи на техническото и противопожарно състояние на машините и съоръженията.

6. Преди започване на жътвата да осигурят разпарцелирането на масивите на участъци за ежедневна работа, но не повече от 800 дка. Това се осъществява чрез ожънване на посевите и изораване на ивица с ширина най-малко 10 м.

7. Преди започване на жътвата да ражънат, изнесат сламата и изорат ивица с ширина 6 м. покрай пътищата от републиканската пътна, горските насаждения, сметища, пчелини, гробища и други, а покрай железопътните линии, кранови възли и очистни съоръжения на магистрални газопроводи и други пожароопасни места и обекти – най-малко 10 м.

8. Да осигурят дежурство на трактор с четирикорпусен плуг за всяка агрегатна група.

9. Да организират и проведат обучение и инструктаж на всички механизатори и участници в кампанията по прибиране на реколтата.

10. Да организират охрана и наблюдение на посевите, площадките и складовете за зърно и на селскостопанската техника, която остава на полето след работа и ги оборудват с необходимите противопожарни уреди и съоръжения.

Чл.46 Не се допуска паленето на житни, царевични и други стърнища, слогове, крайпътни ивици и площи със суха трева.

Чл.47. Използуването на открит огън и тютюнопушенето се допуска на пожарообезопасени площадки на разстояние 50 м. от посевите и складиран фураж.

Чл.48. До началото на жътвата организациите, стопанисващи пътищата и жп линиите да почистят сервитутните ивици от тревна растителност.

Чл.49. Преди започване на жътвата собствениците и стопаните на електропроводи, пресичащи посевите със зърнено житни култури да извършат проверка на техническото им състояние и провеса на проводниците.

Чл.49/А/ Общината и ведомствата организират поставяне на предупредителни и забранителни знаци покрай посевите през периода на восъчна зрялост до прибиране на реколтата, горски масиви, пожароопасни места, паркове, градини и други подобни.

VІІІ. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ГОРИТЕ ОТ ПОЖАРИ

Чл.50. Ръководствата на държавни лесничейства са длъжни:

1. Да разработят за изпълнение конкретни мероприятия за опазване на горския фонд от пожари.

2. През пожароопасния сезон да организират необходимия брой пожаронаблюдателни постове, оборудвани с ефективни съобщителни средства, съгласувано с ПО.

3. Ежегодно да възстановяват съществуващите минерализовани ивици и при необходимост да устройват нови.

4. Да организират и проведат обучение и инструктаж на горските работници.

5. Да създадат оперативна група оборудвана с технически и транспортни средства и организация за нейното събиране и използуване.

Чл.51. Не се допуска паленето на открит огън в горския фонд, освен на определените и обезопасени за целта места.

Чл.52. Преди пожароопасния сезон собствениците и стопаните на електропроводи, пресичащи горския фонд да почистят трасетата на линиите и охранителните зони от изсъхнала вършина и треви, както и да открият минералния слой на почвата в диаметър 1 м. около дървените стълбове на електропроводите.

Чл.53 Кметовете на населени места сформират гасачески групи към кметствата и създават организация за тяхното оповестяване, използване и взаимодействие с гасаческите групи към Държавните лесничейства и органите на РС “ПАБ”.

ІХ. АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНА ДЕЙНОСТ

Чл.54. (Обявен за нищожeн с Решение № 372/24.06.2021 г. по АД №124/2021 г. на ХАС)Нарушителите на тази наредба носят административно-наказателна отговорност съгласно ЗМСМА, ако не подлежат на по-тежко наказание.

Чл.55/1/ (Обявен за нищожeн с Решение № 372/24.06.2021 г. по АД №124/2021 г. на ХАС)Нарушителите на наредбата се наказват глоби в размер от 20 до 500 лева.

/2/ За нарушение на чл.3, чл.4, чл.5/А/, чл.7, чл.23, чл.24, чл.32 и чл.33 от настоящата наредба, могат да бъдат спрени от експлоатация съответните дейности и обекти.

Чл.55/А/(Обявен за нищожeн с Решение № 372/24.06.2021 г. по АД №124/2021 г. на ХАС) /1/ Органите извършващи контрол по спазване на настоящата наредба могат да призовават писмено гражданите в служебните помещения.

/2/ В съобщението изрично се посочват целта на призоваването, часът и мястото на явяване.

Чл.55/Б/(Обявен за нищожeн с Решение № 372/24.06.2021 г. по АД №124/2021 г. на ХАС) Който без уважителни причини не се яви в местата по чл.55/А/, ал.1, след като е редовно призован, се наказва с глоба от 20 лева.

Чл.56/1/(Обявен за нищожeн с Решение № 372/24.06.2021 г. по АД №124/2021 г. на ХАС) Актовете за установяване на административно нарушение се съставят от органите на РСПАБ.

/2/ (Обявена за нищожна с Решение № 24/11.02.2021 г. по АД №895/2020 г. на ХАС)Наказателните постановления и заповедите за спиране на дейности и обекти се издават от кмета на общината или от упълномощени от него органи.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Тази наредба се издава на основание чл.22 от ЗМСМА във връзка с чл.100, ал.3 от ППЗМВР и влиза в сила от деня на приемането й.

§ 2. Контрол по изпълнението на наредбата се възлага на Районната Служба за Пожарна и Аварийна Безопасност Димитровград.

Наредбата е приета с Решение № 102/17.09.1992 г. и актуализирана с Решение № 891/30.07.2003 г. на Общински съвет-Димитровград.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

# ДИМИТРОВГРАД

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/